МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Д О К Л А Д

ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В ГР. РАЗГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.

м. юни 2022

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е проблем на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните райони.

Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в приземния слой се извършват в съответствие с Наредба №12 /15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ бр.58/2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.48/ 2017 г.), Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7 (ДВ бр.48/2017 г.) и Наредба №14/ 23.09.1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (ДВ бр.88/1997г., изм. ДВ бр.42/ 2007 г.).

I. АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ  ВЪЗДУХ  В  ГРАД  РАЗГРАД  ПРЕЗ 2021 г.

На територията на Разградска област няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. Измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград се извършват от мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория – гр. Русе към ИАОС.

През периода януари-декември 2021 г. на територията на гр. Разград са проведени четири измервания на параметрите за оценка на КАВ,  в пункт разположен на адрес: ул.”Камчия” № 1 ( в централната градска част на гр. Разград).

Всяко измерване е с продължителност 13 денонощия, и 1 с продължителност 7 денонощия, както следва:

І тримесечие – 27.01 - 08.02.2021 г.

ІІ тримесечие – 16 - 28.04.2021 г.

ІІІ тримесечие - 09 - 21.07.2021 г.

ІV тримесечие - 07 - 19.10.2021 г.

V тримесечие – 30.11 - 06.12.2021 г.

Проследени са концентрациите на отделните замърсители и динамиката на техните изменения, като за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), озон (O3) и фини прахови частици (ФПЧ10), са измервани средночасови стойности на концентрациите им.

По време на годишния мониторинг е проследена и концентрацията на показателя сероводород (H2S), във връзка с възникнали инциденти на влошаване качеството на атмосферния въздух в гр. Разград през последните  три години.

Измервани са и шест метеорологични параметъра: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, слънчево греене.

- Фини прахови частици /ФПЧ10/.

Фините прахови частици са фракция на общия суспендиран прах.

Основни източници на прах са транспортът, промишлеността, енергетиката и битовото отопление.

Норми:

- средноденонощната норма /СДН/ за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година)- допустимо отклонение - 50% от СДН;

- средногодишна норма /СГН/ за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3- допустимо отклонение – 20% от СГН.

През 2021 г. не са констатирани отклонения на средноденонощните стойности от нормата за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 .

Динамиката на показателя ФПЧ 10, е представена на фиг.1 като графиката изобразява средноденощните концентрации, регистрирани през периодите на измерване.

Фигура 1. Динамика на средноденонощни концентрации на ФПЧ 10  в пункт Разград

2. Серен диоксид /SO2/.

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Източници, свързани с неговото образуване са: топлоелектрическите централи, които използват сяросъдържащи горива - въглища, нефт, природен газ; черна и цветна металургия; химическа промишленост; добиване и дестилация на нефта; производство на сярна киселина и минерални торове и др.

Норми:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 350 µg/m3;

- допустимо отклонение – 150 µg/m3 (43 % от СЧН);

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 125 µg/m3 ;

- АП - алармен праг за серен диоксид - 500 µg/m3 измерени в три последователни часа.

- ГОП – горен оценъчен праг за серен диоксид – 75 µg/m3 (60% от СДН);

През 2021 г. в гр. Разград не са регистрирани превишения на нормите за показателя серен диоксид, визуализирано на графиките по-долу.

На фигури 2 и 2а са представени средночасови и средноденонощни концентрации на серен диоксид, измерени  през  четирите периода на 2021  г.

Не са достигани стойности на АП и ГОП за показателя серен диоксид.

Фигура 2.  Средночасови концентрации на серен диоксид в пункт Разград

Фигура 2 а.  Средноденонощни концентрации на серен диоксид в пункт Разград

- Азотен диоксид /NO2/.

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето.

За град Разград основен източник на азотен диоксид е транспортът.

Норми:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 200 µg/m3 и да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година;

- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3;

- АП - алармен праг – 400  µg/m3.

- ГОП – горен оценъчен праг – 140 µg/m3.

На фигура 3 са представени измерените средночасовите концентрации на NO2, от която е видно, че всички са под СЧН от 200 µg/m3.

През годината не са достигани АП и ГОП за показателя азотен диоксид.

Фигура  3. Средночасови концентрации на азотен диоксид в пункт Разград

4. Въглероден оксид /CO/

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ и е силно токсичен. Образува се при изгарянето на различни видове горива при недостиг на кислород. Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за страната.

За град  Разград основен източник на въглероден оксид е транспортът.

Норми:

- максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието - 10 mg/m3;

- допустимо отклонение – 60 % от нормата.

Измерените през 2021 г. в гр. Разград стойности на въглероден оксид не показват превишения на нормата 10mg/m3.

Фигура 4.  Максимални осемчасови средни стойности на въглероден оксид в пункт Разград

5. Озон

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). Получава се при трансформации между някои органични съединения и азотните окиси от атмосферния въздух в присъствието на слънчева светлина.

Основните източници на такива окиси са отпадните газове от транспорта (въздушен, железопътен, автомобилен) и от индустрията – предимно предприятия от енергийния отрасъл, рафинериите, вкл. бензиностанциите. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Предвид факта, че озонът е замърсител, свързан с фотохимични реакции на замърсители, най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой на атмосферата.

Норма:

- Средночасова стойност,  праг за информиране на населението - 180 µg/m3

Измерените  концентрации на озон в атмосферния въздух в гр. Разград показват, че няма превишения на нормата, представено на фигура 5.

Фигура 5.  Средночасови концентрации на озон в пункт Разград

6. Сероводород (H2S).

Сероводородът е токсичен, безцветен газ, с неприятна миризма.

В природата големи количества се образуват при процеси на биологично разлагане.

По-голяма част от атмосферния сероводород е с естествен геотермален произход.

Замърсяването на въздуха има и антропогенен характер. Основен източник е  промишлеността.

Негативните здравни последствия за хората при контакт с този газ се определят от концентрацията и експозицията на въздействие. При ниски концентрации дразни лигавиците и предизвиква конюнктивит, а при високи са възможни  сериозни поражения върху дихателните органи.

Съгласно Наредба № 14/1997 г. (ДВ бр.88/1997г.) са приети следните ПДК за сероводород  в атмосферния въздух:

- максималноеднократна ПДК - 0,005 mg/ m3;

- средноденонощна ПДК - 0,003 mg/ m3.

Резултатите от проведеният мониторинг през 2021 година не отчитат превишения, както на максималноеднократната, така и на средноденощната ПДК за сероводород. Измервания на превишаванията на сероводорода през годините са представени таблично.

| Година | Брой регистрирани | Максимално измерена средночасова концентрация на H2S, mg/m3 | Брой регистрирани | Максимално измерена средноденоношна концентрация на H2S, mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | превишения МЕПДК/ 0,005 mg/m3 | на |  | превишения СДПДК/ 0,003 mg/m3 | на |  |
| 2017 г. | 393 | 0,064 | 34 | 0,018 |
| 2018 г. | 145 | 0,048 | 11 | 0,011 |
| 2019 г. | 42 | 0,032 | 10 | 0,004 |
| 2020 г. | 83 | 0,026 | 3 | 0,006 |
| 2021 г. | 0 | 0,003 | 0 | 0,001 |

През 2021 г., отново основният проблем с качеството на атмосферния въздух, визиран от гражданите, е разпростанението на неприятни миризми в градовете.

Друг основен проблем, влияещ върху КАВ в населените места е използването на отпадъци от мебелната промишленост за отопление от промишлени обекти и частни лица. При извършен засилен контрол от страна на РИОСВ Русе на производителите на мебели, използването, продаването и в много случаи „безвъзмезно предаване” на физически лица на горими отпадъци бе значително ограничено.

На фигури 6 и 6а са онагледени стойностите на средноденонощните и максимални концентрации на сероводород през денонощието в атмосферния въздух, измерени през 2021 г. в пункта за мониторинг, разположен в гр. Разград на бул. „Бели Лом“ № 37 А.

Фигура  6.  Динамика на  средноденонощни концентрации на Н2S  mg/m3 в  пункт   Разград

Фигура 6а.  Измерени максимални концентрации на Н2S  mg/m3 през денонощието  в  пункт Разград

Резултатите от измерванията на КАВ в града по показател сероводород, показват тенденция за намаляване на превишенията, свързани с този замърсител.

ІІ. АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА РАЗГРАД ПО ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ  ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019– 2021 Г.

В Разградска област през последните три години, показателят хоспитализирана заболеваемост (изчислена на 10 000 души от населението) има тенденция към намаляване. През 2019 г. е изчислен 2202,7 %оо, а през 2020 г. и 2021 г. е съответно 1531,6%оо и 1296,8%оо. Този факт се обяснява с разпространението на COVID-19 през последните две години и прием в лечебни заведения за болнична помощ предимно на лица с по-тежко протичане на заболяването. През 2021 г., в сравнение с 2019 г. и 2020 г. за почти всички групи болести се забелязва спад в хоспитализираните заболявания.

През 2021 година се забелязва промяна в структурата на водещите регистрирани заболявания. На първа позиция са заболелите от COVID-19 и представляват 17,9 % от всички случаи. През 2020 г. тези болни са 6,4% от хоспитализиланите случаи. Болестите на дихателната система от трета позиция през последните две години се нареждат на второ място с 13,7%. Болестите на кръвообръщението от водеща позиция през 2019 г. и 2020 г., заемат трето място през 2021 г. с 12,9%. На четвърта позиция се изместват болестите на храносмилателната система, които представляват 9,1%. Анализът е на база данни за периода 2019-2021, обобщени от Д МД при РЗИ – Разград.

По данни от НСИ на първо място по причини за смъртност в област Разград и през 2021 г. са болестите на кръвообращението– 1443,2 %ооо при 1163,2 %ооо за страната. Смъртността от СОVID-19 от трето място през 2020 г. се нарежда на втора позиция през 2021 г. - 368,6 %ооо, по-ниска от тази за страната- 401,1%ооо.  Трета позиция, като причина за смърт заемат онкологичните заболявания. През 2021 г. те са 242,7 %ооо (по-ниски от средните за страната – 250,4 %ооо). Запазва се нозологичната структура в областта на злокачествените новообразования от 2020 г. – с най–висок дял са онкологичните заболявания на трахеята, бронхите и белия дроб (49,6 %ооо), следвани от тези на дебелото черво (42,3 %ооо ). Както и през 2020 г болестите на дихателната система, като причина за смъртност са на четвърта позиция- 163,6 %ооо, следвани от болестите на храносмилателната система – 56,1 %ооо.

На фигура 7 е представен сравнителният анализ на заболеваемостта на населението от община Разград по групи болести на дихателната система и злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош, изчислени на 100 000 население за периода 2019 - 2021 г.

Фигура 7

От графиката е видно, че водеща позиция и през трите години заемат острите инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06).

През тригодишният период се наблюдава пик през 2019 г. и спад през 2021 година.

На фигура 8 е изобразена възрастовата структура, като превес има заболеваемостта сред групата 0-17 години.

Фигура 8

Втори по честота и отново водещи във възрастовата група от 0 – 17 години са други респираторни заболявания на долните дихателни пътища (J20 - J22). Фигура 9 визуализира нивата на заболеваемост и възрастово разпределение на заболяванията. И при тази група се наблюдава пик през 2019 г.

Фигура 9

Трета позиция по честота и през 2021 години заемат заболяванията от грип и пневмонии (J10 –J18 ), но спрямо предходните две години е променена възрастовата структура. С по– голям  дял са заболелите сред населението над 18 г. През 2021 година е регистрирана най-висока заболеваемост, като бележи възходяща тенденция през тригодишния период (фигура 10).

Фигура 10

На четвърто място са други болести на горните дихателни пътища (J30-J39). През 2021 г. се наблюдава нарастваща заболеваемост, както в двете възрастови групи, така и в общата заболеваемост, представено на фигура 11.

Фигура 11

Пета позиция в групата болести от клас Х заемат хроничните  болести на долните дихателни пътища (J40 -J47). По - голям дял имат заболяванията над 18 години, като най-високо ниво на заболеваемост е регистрирана през 2019 г. Данните са онагледени на фигура 12.

Фигура 12

Злокачествените новообразувания на дихателните органи и гръдния кош (С30 –С39) се нареждат на шеста позиция по честота сред заболяванията, влияещи се от  замърсителите на атмосферния въздух. Най-високо ниво на заболеваемост е регистрирана през 2021 г. Динамика през трите години и разпределение по възрастови групи е показана на фигура 13.

Фигура 13

На последно седмо място са болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70). Видно от сравнителната графиката на фигура 14  е, че регистрираните заболявания през 2021 г. бележат пик, както във възрастовата група  над 18 години, така в общата заболеваемост.

Фигура 14

Данните за посочените по- горе групи болести са предоставени от РЗОК- Разград, въз основа на информацията подадена от ОПЛ и специалистите на база първичните прегледи.  При анализа и оценка на здравния риск се има предвид, че влияние върху тази заболеваемост оказват множество фактори–генетични, биомедицински, поведенчески, социално-икономически, екологични, в това число и атмосферното замърсяване. Значение за динамиката на показателите има организацията на здравното обслужване, възможността за достъп до медицинска помощ.

В заключение може да се обобщи, че нивата за заболеваемостта по групи болести от Клас X „Болести на дихателната система” и злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош през периода 2019-2021 г.  не могат да се обвържат категорично с непосредственото влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в гр. Разград.

ІІI.   ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.

В изпълнение на мерките посочени в плана за действие към Програмата за опазване на околната среда на Община Разград за периода 2018-2023 г., през 2021 г. за подобряване качеството на атмосферния въздух са изпълнени дейности по следните мерки:

Мярка 1. „Стриктен контрол върху дейността на строителните фирми.“

Преди откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия на строежи Община Разград изисква одобрени от нейна страна Планове за управление на строителни отпадъци за съответните строежи. Определя маршрути за движение на строителната техника и следи за спазването на дадените указания.

Мярка 2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници, достъпна архитектурна среда, обновяване на дворни пространства и др.“

По данни получени в Община Разград от "Овергаз Мрежи" АД на крайните клиенти на територията на община Разград през 2021 г. са доставени над 15 млн. нмЗ природен газ. В резултат на замяната на твърдите и течни горива и електроенергия с природен газ са постигнати годишните спестявания, показани в таблицата по-долу.

| Показател | Стойност |
| --- | --- |
| Доставени количества природен газ, хил. нмЗ | 15 154.73 |
| в т. ч. на крайни клиенти, хил. нмЗ | 8 822.91 |
| Доставена енергия от природен газ, MWh | 145 485.41 |
| в т. ч. на крайни клиенти, MWh | 84 699.93 |
| Спестена крайна енергия, MWh | 22 815.78 |
| Спестена първична енергия, MWh | 36 030.05 |

Чрез замяната на твърдите и течни горива с природен газ е избегнато отделянето на 783 тона вредни емисии, в т. ч. 657 тона киселинни оксиди и 64 тона фини прахови частици, с което се е подобрило качеството на атмосферния въздух в общината. Емисиите от парникови газове са намалели с над 22 000 тона.

Използването на природния газ допринася за изпълнението на ангажиментите на Общината, свързани с осигуряването на чистотата на въздуха в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух. Подобреното качество на въздуха оказва значителен ефект върху здравето на населението.

Мярка 3. Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в гр.                         Разград и населените места на община Разград.

Със средства от бюджета на Община Разград е извършено изграждане на улични

канализации по ул. „Бенковски“, ул. „Кресна“, ул. „Преслав“, ул. „Бабуна“ в гр. Разград - общо 0,666 км на стойност 471 045,00 лв.

Извършена е подмяна на част от площадкова канализация по бул. „България“ №1 - 0,023 км. на стойност 3 294,02 лв.

Въз основа на изготвени идейни проекти, през 2021 г. Община Разград изготви технически спецификации към тръжна документация за обявяване на обществена поръчка за инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води град Разград“. Общата индикативна стойност на инвестиционния проект е19312717лв. без ДДС, разделена на етапи със следните стойности:

I ви етап - 4 246 418 лв.

II ри етап - 5 600 306 лв.

III ти етап - 4 892 203 лв.

IV ти етап - 4 573 790 лв.

Инвестиционния проект може да се изпълни на етапи, без да попречи на работата на действащата пречиствателна станция, но следва да се спази последователността на изпълнение на етапите. Изплатените средства през годината са 6 000,00 лв., а източник на финансиране са собствени бюджетни средства на Община Разград.

Мярка 4. Усъвършенстване на системата за събиране и управление на отпадъците:

Въведена е система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали в гр. Разград, обхващаща следните райони: ЖК „Орел“, ЖК „Абритус“, ЖК „Васил Левски“, ЖК „Лудогорие“ и централна градска част. В посочените райони са поставени специални съдове за разделно събиране на облекла, обувки и др. текстилни материали от населението. Дейността се изпълнява от „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ” ООД, гр. Габрово, въз основа на сключен договор. Всички разходи по изпълнение на дейностите по договора са за сметка на изпълнителя.

Изградена е система за видеонаблюдение в реално време на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград“. Системата позволява дейността на депото да се контролира дистанционно от Община Разград и от РИОСВ - Русе. Финансирането на системата е с бюджетни средства на Община Разград, в размер на 783,00 лв. Одобрени са инвестиционните проекти за строеж: „Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. На 10.12.2021 г. е издадено Разрешение за строеж от Областния управите на Област Разград за строителството на обекта. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за изпълнение на строежа. Финансирането на обекта ще се извърши със средствата от внесените от общините, включени в “Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ - Русе.

Стартира проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” по АДБФП № BG16M10P002-2.002-0006-C01 по ОПОС с Бенефициент: Водеща община - Община Разград и Партньори - Община Исперих, Община Кубрат, Община Самуил, Община Кубрат, Община Лозница и Община Завет.

През м. март 2021 г. Изпълнителят на договора за инженеринг предаде на Община Разград инвестиционните проекти във фаза „Работен проект“ за изграждането на двете инсталации. През м. септември бе изготвен Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите. На 04.10.2021 г. инвестиционният проект и Комплексният доклад за оценка по чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ бяха внесени в Областна администрация Разград за издаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж е издадено на 20.10.2021 г.

Мярка 5. Функциониране, популяризиране и развитие на услугите, предоставяни от Център за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград.

През 2021 г. Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград достави рекламни и информационни материали, свързани с дейността му (стойност на материалите 1 500,00 лв., осигурени от собствени бюджетни средства на Община Разград). Рекламно - информационните материали са предоставени на населението на Община Разград и посетителите на центъра. Проведени са извън класни форми на обучения в центъра сред учениците от гр. Разград, относно необходимостта от разделно събиране на опасните битови отпадъци с цел придобиване на навици и умения сред подрастващото население за опазване на околната среда.

Мярка 6. „Иницииране от страна на община Разград на съвместни проверки с РИОСВ-Русе, компетентен орган по опазване на околната среда, със следната задача: Да се извърши проверка на всички предприятия на територията на град Разград, евентуални източници на неорганизирани емисии (сероводород).“

През 2021 г. са извършени измервания за 59 денонощия на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград от Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителната агенция по околна среда, на един пункт с адрес ул. „Камчия“ № 1 (в двора на ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“) на следните дати:

-  от 27.01.2021 г. до 08.02.2021 г.

-  от 16.04.2021 г. до 28.04.2021 г.

-  от 09.07.2021 г. до 21.07.2021 г.

-  от 07.10.2021 г. до 19.10.2021 г. - от 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г.

По предоставените от РИОСВ - Русе протоколи от изпитвания на Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда няма данни за отчетени превишения на средно денонощните пределно допустими концентрации на основните замърсителите, включително и по показател сероводород.

През календарната 2021 г. по сключен Договор № 304/24.11.2020 г. на Община Разград с „Технически университет - София Технологии“ ЕООД гр. София с предмет: „Разработване, доставка, монтаж и извършване на поддръжка на система за мониторинг на замърсяване на въздуха в гр. Разград“ е извършена целогодишна под дръжка на изградените в ЖК „Лудогорие“, ЖК „Абритус“ и ЖК „Орел“ системи за мониторинг в гр. Разград. По договора Община Разград плаща 60 лв. месечно за поддържане на системата.

Изградената система за мониторинг отчита следните показатели на въздуха с CO (въглероден оксид), N02 (азотен диоксид), H2S (сероводород), 03 (озон), SO2 (серен ди- оксид), NH3 (амоняк), ФПЧ (фини прахови частици). Същата е оборудвана с метеорологична станция за измерване на температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане и посока и скорост на вятъра. Осигурен е свободен достъп до данните на системата чрез интернет страницата на Община Разград.

Мярка 7. Благоустрояване и залесяване на градски паркове, градини и междублокови пространства.

За създаване благоприятна жизнена среда за населението в община Разград чрез поддържане на  зелената система и изпълнение на дейности по зацветяване и засаждане на дървесна растителност, ОП „Паркстрой“ е извършило дейности и интервенции като:

-  Лесокултурни дейности - засаждане на дървета и храсти в ж.к. „Орел, вкл. бл. 12 и спортната площадка (~ 450 бр.), в Северен градски парк (12 бр.), ж.к. „Абритус“, ул. „Абритус“ №17 (3 бр.);

-  Резитба, премахване, оформяне и повдигане на корони на дървета;

-  Изграждане на нови зелени площи - 3,2 дка около църква „Свети Цар Борис- Михаил Покръстител“ на кръстовището между бул. „България“ и ул. „Странджа“ на стойност 3 000,00 лв. и на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ на стойност 400,00 лв.

- Почистване на терени от саморасла растителност, издънки, шума, резитба на храсти, поддържане на сервитутите на града: междублокови пространства на ул. „Арда“ и бул. „България“, на ул. „Странджа“ и ул. „Марица“; ул. „Абритус“ сервитута на пътя до стадион „Балканфарма“; ул. „Свищов“ и ул. „Балчик“; входно-изходни пътища: Разград-Исперих; Разград-   Попово; Разград-Кубрат;

-  Изработка на конструкции за висящи саксии за цветя (стойност 800,00 лв.).

-  Реновиране на 80 броя кошчета за смет (стойност 200,00 лв.).

-  Художествено зацветяване на градски пространства:

- Зацветяване с летни цветя (стойност 17 830,00 лв.).

•	Зацветяване с пролетни цветя (стойност 14 429,00 лв.).

И през 2021 г. продължава изпълнение на дейностите по благоустрояване на прост-ранството около Спортна зала „Абритус“ чрез изграждане на алеи, монтиране на алейно осветление, поставяне на пейки и кошчета. Разходен е финансов ресурс в размер на 47 367,00 лв. от общински бюджет.

По отношение стопанисването на общинските горски територии, собственост на Община Разград и изпълнението на горските дейности, които се осъществяват от Общинското предприятие „Разградлес“ през стопанската 2021 година са извършени планираните лесокултурни мероприятия в общински гори, в т. ч.: ново залесяване - 6 290 бр. фиданки от акация върху 17 дка и залесяване в зрели гори с 4 897 бр. фиданки от дървесен вид топола върху площ от 59 дка.

Мярка 8. „Засилване на контрола от страна на Община Разград при постъпване на нови инвестиционни предложения и последващо одобряване на инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията по отношение на Източници на емисии в атмосферния въздух и Отпадъчни води и начин за тяхното пречистване.“

Не се допускат за одобрение строежи за инвестиционни проекти без проведена процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Инвестиционните проекти се одобряват от страна на Община Разград по реда на Закона за устройство на територията, след представяне на решение или становище за допустимост на инвестиционното предложение, издадени от компетентния орган определен в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЗИ - РАЗГРАД

Изготвили:

Силвия Василева,  ст. инспектор в отдел ДЗК

Катя Теофилова,  гл. инспектор в отдел ДЗК