МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

Д О К Л А Д

с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи

лъчения през 2021 година

ноември, 2021 г.

Въведение в електромагнитните полета

Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. През 20-ти век ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.

Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, главно употребата на електричество.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, са със специфична честота, варираща от високи радиочестоти – като тези, използвани от мобилните телефони, през средни честоти – като тези, генерирани от компютърните екрани до изключително ниски честоти – като тези, генерирани от електрическите проводници.

Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.

БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ И РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИТЕ КУЛИ са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.

Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.

Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и като такива подлежат на държавен здравен контрол.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения.

НОРМАТИВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ

- Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр.63 от 2009 г. ) изм. и доп.  ДВ, бр.82 от 3 Октомври 2014 г.

- Наредба №9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ, бр.28 от 2005 г., изм. бр.38 от 2011 г.)

- Наредба №9 на МЗ и МОСВ, ДВ бр.35/1991 г., изм. ДВ бр.8/2002 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти.

Закон за здравето

Чл. 23. (1) Националните центрове по проблемите на обществено здраве осъществяват дейности по:

- Оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;

- Защита на лицата от действието на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Разград са регистрирани 122 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е:

Регистрирани обекти в РЗИ – Разград, източници на нейонизиращи  лъчения

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „Теленор България” ЕАД | „Мобилтел” ЕАД А1 | „БТК” ЕАД |  | „Булсат ком ” ЕАД |
| Разград | 51 | 18 | 14 | 16 |  | 3 |
| Исперих | 16 | 8 | 3 | 5 |  | - |
| Кубрат | 20 | 10 | 4 | 6 |  | - |
| Лозница | 10 | 3 | 3 | 4 |  | - |
| Завет | 11 | 5 | 3 | 3 |  | - |
| Самуил | 6 | 2 | 2 | 2 |  | - |
| Цар Калоян | 8 | 3 | 2 | 3 |  | - |
| Област Разград | 122 | 49 | 31 | 39 |  | 3 |

ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА:

- Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991г. );

- Оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ:

Според указание на МЗ през 2021 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно - защитната зона и 10% от всички обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

В област Разград антените на мобилните оператори са разположени както следва:

- 48 – в райони с голяма концентрация на население;

- 32– в райони с малка концентрация на население;

- 42 – извън населени места.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА:

Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент. № 13WP040290.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ:

През месец май и юни 2021 г. екип от РЗИ – Русе извърши измерване на стойностите на плътност на мощност  S [µW/cm2], съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населени околности на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, том ІV, както и за спазване изискванията на Наредба №9 на МЗ и МОСВ, изм. ДВ бр.8/2002 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии. Пределно допустимото ниво (ПДН) за параметъра S [µW/cm2] , съгласно Наредба  №9/1991 г. е Sпдн = 10,0 μW/сm².

ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ:

През 2021 г. бе планиран и осъществен контрол на 16 базови станции на мобилни оператори, от които 4 разположени  в близост до детски и учебни заведения и 12 базови станции в околна среда.

I. БАЗОВИ СТАНЦИИ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

| No | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Апаратура | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Вертикално, Δh [m] | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [v/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [μW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm²] | Пределно допустимо ниво E [V/m] | Пределно допустимо ниво S [μW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAZ0026.A003 | зелени площи | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 23 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 2 | VN4741_C | кабинет по физика ет. 3 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 11 |  |  | 0,5 | 0,4 | 6,14 | 10 |
| 3 | RAZ0026.A003 | паркинг | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 23 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 4 | RAZ0026.A003 | поща | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 5 | VN4741_C | пред входа на училището | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 19 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 6 | RAZ0026.A003 | С/у секторна антена 1: тротоар на ул. "Дунав" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 30 | 23 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 7 | RAZ0026.A003 | С/у секторна антена 2: Общинско радио | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 8 | RAZ0026.A003 | С/у секторна антена 3: паркинг | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 23 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 9 | 4700 | С/у секторна антена А: тротоар до кръстовище на ул. "Криволак" и ул. "Родопи" | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 83 | 18 |  |  | 10,3 | 6,8 | 6,14 | 10 |
| 10 | 4700 | С/у секторна антена В: ул. "Велес" № 17 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 17 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 11 | VN4741_C | С/у секторна антена С: кабинет № 401- ет. 4 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 8 |  |  | 3 | 2,4 | 6,14 | 10 |
| 12 | 4700 | С/у секторна антена С: ул. "Криволак" № 9 В | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 19 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 13 | 4969 | Читалище Пробуда-1936, ул. "Ал. Стамболийски" C/у секторна антена В: дворно пространство | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 30 | 14 |  |  |  | 0,1 | 10 | 6,1 |

II. БАЗОВИ СТАНЦИИ В ОКОЛНА СРЕДА

| No | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Апаратура | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Вертикално, Δh [m] | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [v/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [μW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm²] | Пределно допустимо ниво E [V/m] | Пределно допустимо ниво S [μW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4497 | до жил. бл. "Варна" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 23 |  |  | 0,6 | 0,5 | 6,14 | 10 |
| 2 | 4497 | до Младежки клуб | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 23 |  |  | 0,4 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 3 | 4520 | до сграда с магазини | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 29 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 4 | 4520 | зелени площи | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 31 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 5 | RAZ0001.A003 | зелени площи | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 18 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 6 | 4754 | кв. "В. Априлов", бл. 6, вх. А С/у секторна антена А: паркинг пред блока | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 18 |  |  | 0,5 | 0,4 | 6,14 | 10 |
| 7 | 4754 | кв. "В. Априлов", бл. 6, вх. А С/у секторна антена В: паркинг | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 18 |  |  | 0,5 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 8 | 4754 | кв. "В. Априлов", бл. 6, вх. А тротоар на бул. "В. Априлов" | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,6 | 0,5 | 6,14 | 10 |
| 9 | 4754 | кв. "В. Априлов", бл. 6, вх. А тротоар на ул. "Арда" № 62 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 10 | 4520 | паркинг | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 29 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 11 | 4519 | паркинг | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 26 |  |  | 0,4 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 12 | 4497 | пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 13 | 4497 | пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 23 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 14 | 4497 | пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 23 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 15 | 4497 | пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 23 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 16 | 4518 | площад | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 15 |  |  | 0,4 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 17 | 4497 | пред Младежки клуб | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 18 | RAZ0001.A003 | С/у секторна антена 1: гаражи | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 30 | 18 |  |  | 0,6 | 0,4 | 6,14 | 10 |
| 19 | 4518 | С/у секторна антена 1: площад | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 5 |  |  | 0,4 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 20 | 4519 | С/у секторна антена 1: тротоар на ул. "Ив. Вазов" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 26 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 21 | 4685 | С/у секторна антена 1: ул. "Бузлуджа" № 2 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 26 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 22 | RAZ0001.A003 | С/у секторна антена 2: зелени площи | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 23 | 4519 | С/у секторна антена 2: зелени площи | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 26 |  |  | 0,4 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 24 | 4518 | С/у секторна антена 2: тротоар на ул. "Хан Крум" | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 13 |  |  | 0,4 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 25 | RAZ0033.A002 | С/у секторна антена 2: ул. "Владая" № 24 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 8 |  |  | 0,3 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 26 | RAZ0001.A003 | С/у секторна антена 3: тротоар | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 30 | 18 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 27 | 4519 | С/у секторна антена 3: тротоар на ул. "Бели Лом" № 32 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 26 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 28 | 4518 | С/у секторна антена 3: тротоар на ул. "Дружба" № 23 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 13 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 29 | RAZ0033.A002 | С/у секторна антена 3: ул. "Абритус" № 39 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 8 |  |  | 0,5 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 30 | 4685 | С/у секторна антена 3: ул. "Бузлуджа" № 7 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 50 | 26 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 31 | 4497 | С/у секторна антена А: паркинг | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 32 | 4520 | С/у секторна антена А: тротоар | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 29 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 33 | 4623 | С/у секторна антена А: ул. " В. Левски" № 7 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 18 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 34 | 4520 | С/у секторна антена В: зелени площи | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 29 |  |  | 1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 35 | 4497 | С/у секторна антена В: пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 23 |  |  | 0,7 | 0,5 | 6,14 | 10 |
| 36 | 4653 | С/у секторна антена В: пред входа на кооперацията | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 24 |  |  | 1,2 | 0,9 | 6,14 | 10 |
| 37 | 4497 | С/у секторна антена С: пешеходна зона | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 23 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 38 | 4520 | С/у секторна антена С: тротоар | WAVECONTROL , тип SMP , идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 29 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 39 | 4623 | С/У секторна антена С: тротоар /до бензиностанция/ | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,5 | 0,3 | 6,14 | 10 |
| 40 | 4623 | тротоар | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 41 | 4623 | тротоар | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 18 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 42 | 4623 | тротоар | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 43 | 4623 | тротоар до църквата | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 18 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 44 | 4519 | тротоар на ул. "Бели Лом" № 30 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 70 | 26 |  |  | 1,2 | 0,9 | 6,14 | 10 |
| 45 | 4519 | тротоар на ул. "Дунав" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 26 |  |  | 1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 46 | RAZ0001.A003 | тротоар на ул. "Янтра" № 6 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 18 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 47 | 4623 | ул. "В. Левски" № 4 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 48 | 4623 | ул. "Освобождение" № 89 С/у секторна антена В: тротоар | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 18 |  |  | 0,2 | 0,9 | 6,14 | 10 |
| 49 | 4623 | ул. "Освобождение" № 91 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 18 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 50 | VN4706_C | ул. "П. Хиледнарски" № 15 С/у секторна антена 1: тротоар на ул. "Рила" № 25 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 80 | 26 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 51 | VN4706_C | ул. "П. Хиледнарски" № 15 С/у секторна антена 2: ул. "П. Хилендарски" № 2 | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 10 | 26 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 52 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 гаражи | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 24 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 53 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 зад м-н "Пацони" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 24 |  |  | 0,8 | 0,6 | 6,14 | 10 |
| 54 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 С/у секторна антена А: паркинг | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 24 |  |  | 0,1 | 0,1 | 6,14 | 10 |
| 55 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 С/у секторна антена В: ул. "Цар Освободител" | WAVECONTROL , тип SMP , идент. №13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 40 | 24 |  |  | 0,3 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 56 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 С/у секторна антена С: паркинг | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 20 | 24 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 57 | 4937 | ул. "Цар Освободител" № 18 ул. Цар Освободител" | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 24 |  |  | 0,2 | 0,2 | 6,14 | 10 |
| 58 | 4623 | ул. В. Левски" № 6 | WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPF8, идент.№ 13WP040290 | 60 | 18 |  |  | 0,2 | 0,1 | 6,14 | 10 |

Стойностите на плътност на мощност S[µW/cm2] в пунктовете на измерване съответстват на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 г.

БРОЙ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ И ЖАЛБИ:

Няма постъпили жалби в РЗИ-Разград през 2021 г.

ИЗВОДИ:

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Разград се вижда, че измерените стойности съответстват на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 г.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.

Изготвил:

Силвия Василева, ст. инспектор в отдел ДЗК, Д ОЗ

Телефон за контакти: 084/ 611 151/0885 044 895