МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Д О К Л А Д

ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В ГР. РАЗГРАД И ГР. ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

м. юни 2020

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е проблем на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните райони.

Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в приземния слой се извършват в съответствие с Наредба №12 /15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ бр.58/2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.48/ 2017 г.), Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7 (ДВ бр.48/2017 г.) и Наредба №14/ 23.09.1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (ДВ бр.88/1997г., изм. ДВ бр.42/ 2007 г.).

I. АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ  ВЪЗДУХ  В  ГРАД  РАЗГРАД ПРЕЗ 2019 г.

На територията на Разградска област няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. Измерванията на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Разград се извършват от мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория – гр. Русе към ИАОС.

През периода януари-декември 2019 г. на територията на гр. Разград са проведени четири измервания на параметрите за оценка на КАВ,  в пункт разположен на адрес: ул.”Камчия” №1 (ДГ №6 „Шестте ястребинчета“, в близост до западна промишлената зона на гр. Разград).

Всяко измерване е с продължителност 13 денонощия, както следва:

І тримесечие – 01 - 13.03.2019 г.;

ІІ тримесечие – 05 - 18.04.2019 г.;

ІІІ тримесечие - 05 - 17.07.2019 г. ;

ІV тримесечие - 04 - 19.10.2019 г.

Проследени са концентрациите на отделните замърсители и динамиката на техните изменения, като за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), озон (O3) и фини прахови частици (ФПЧ10), са измервани средночасови стойности на концентрациите им.

По време на годишния мониторинг е проследена и концентрацията на показателя сероводород (H2S), във връзка с възникнали инциденти на влошаване качеството на атмосферния въздух в гр. Разград през последните  три години.

Измервани са и шест метеорологични параметъра: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, слънчево греене.

1. Фини прахови частици /ФПЧ10/.

Фините прахови частици са фракция на общия суспендиран прах.

Основни източници на прах са транспортът, промишлеността, енергетиката и битовото отопление.

Норми:

- средноденонощната норма /СДН/ за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година)- допустимо отклонение - 50% от СДН;

- средногодишна норма /СГН/ за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3- допустимо отклонение – 20% от СГН.

През 2019 г. не са констатирани отклонения на средноденонощните стойности от нормата за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 .

Динамиката на показателя ФПЧ 10, е представена на фиг.1 като графиката изобразява средноденощните концентрации, регистрирани през периодите на измерване.

Фигура 1. Динамика на средноденонощни концентрации на ФПЧ 10  в пункт Разград

2. Серен диоксид /SO2/.

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Източници, свързани с неговото образуване са: топлоелектрическите централи, които използват сяросъдържащи горива - въглища, нефт, природен газ; черна и цветна металургия; химическа промишленост; добиване и дестилация на нефта; производство на сярна киселина и минерални торове и др.

Норми:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 350 µg/m3;

- допустимо отклонение – 150 µg/m3 (43 % от СЧН);

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 125 µg/m3 ;

- АП - алармен праг за серен диоксид - 500 µg/m3 измерени в три последователни часа.

- ГОП – горен оценъчен праг за серен диоксид – 75 µg/m3 (60% от СДН);

През 2019 г. в гр. Разград не са регистрирани превишения на нормите за показателя серен диоксид, визуализирано на графиките по-долу.

На фигури 2 и 2а са представени средночасови и средноденонощни концентрации на серен диоксид, измерени  през  четирите периода на 2019  г.

Не са достигани стойности на АП и ГОП за показателя серен диоксид.

Фигура 2.  Средночасови концентрации на серен диоксид в пункт Разград

Фигура 2 а.  Средноденонощни концентрации на серен диоксид в пункт Разград

3. Азотен диоксид /NO2/.

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето.

За град Разград основен източник на азотен диоксид е транспортът.

Норми:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 200 µg/m3 и да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година;

- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3;

- АП - алармен праг – 400  µg/m3.

- ГОП – горен оценъчен праг – 140 µg/m3.

На фигура 3 са представени измерените средночасовите концентрации на NO2, от която е видно, че всички са под СЧН от 200 µg/m3.

През годината не са достигани АП и ГОП за показателя азотен диоксид.

Фигура  3. Средночасови концентрации на азотен диоксид в пункт Разград

4. Въглероден оксид /CO/

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ и е силно токсичен. Образува се при изгарянето на различни видове горива при недостиг на кислород. Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за страната.

.

За град  Разград основен източник на въглероден оксид е транспортът.

Норми:

- максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието - 10 mg/m3;

- допустимо отклонение – 60 % от нормата.

Измерените през 2019 г. в гр. Разград стойности на въглероден оксид не   показват превишения на нормата 10mg/m3 .

Фигура 4.  Максимални осемчасови средни стойности на въглероден оксид в пункт Разград

5. Озон

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). Получава се при трансформации между някои органични съединения и азотните окиси от атмосферния въздух в присъствието на слънчева светлина.

Основните източници на такива окиси са отпадните газове от транспорта (въздушен, железопътен, автомобилен) и от индустрията – предимно предприятия от енергийния отрасъл, рафинериите, вкл. бензиностанциите. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Предвид факта, че озонът е замърсител, свързан с фотохимични реакции на замърсители, най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой на атмосферата.

Норма:

- Средночасова стойност,  праг за информиране на населението - 180 µg/m3

Измерените  концентрации на озон в атмосферния въздух в гр. Разград показват, че няма превишения на нормата, представено на фигура 5.

Фигура 5.  Средночасови концентрации на озон в пункт Разград

6. Сероводород (H2S).

Сероводородът е токсичен, безцветен газ, с неприятна миризма.

В природата големи количества се образуват при процеси на биологично разлагане.

По-голяма част от атмосферния сероводород е с естествен геотермален произход.

Замърсяването на въздуха има и антропогенен характер. Основен източник е  промишлеността.

Негативните здравни последствия за хората при контакт с този газ се определят от концентрацията и експозицията на въздействие. При ниски концентрации дразни лигавиците и предизвиква конюнктивит, а при високи са възможни  сериозни поражения върху дихателните органи.

Съгласно Наредба № 14/1997 г. (ДВ бр.88/1997г.) са приети следните ПДК за сероводород  в атмосферния въздух:

- максималноеднократна ПДК - 0,005 mg/ m3;

- средноденонощна ПДК - 0,003 mg/ m3.

Резултатите от проведеният мониторинг и през 2019 година отчитат превишения, както на максималноеднократната, така и на средноденощната ПДК за сероводород.

В таблица 1 са представени данните от проведения мониторинг, като е видно, че най-голям брой превишавания на МЕПДК са регистрирани през 3-то и 4-то тримесечие.

| Периоди на измервания 2019 г. | Брой дено нощия | Брой регистри рани данни | Брой регистрирани превишавания на МЕПДК (0,005 mg/ m3) | Максимална измерена концентрация на Н2S (mg/m3) МЕПДК (0,005 mg/m3) | Брой регистрирани превиша вания на СДПДК (0,003 mg/m3) | Измерена максимална средно денонощна стойност на Н2S (mg/m3) СДПДК (0,003 mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 - 13.03.2019 | 13 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 05 - 18.04.2019 | 13 | 312 | 2 | 0,007 | 0 | 0,002 |
| 05 - 17.07.2019 | 13 | 312 | 5 | 0,032 | 6 | 0,0044 |
| 04 - 19.10.2019 | 13 | 312 | 3 | 0,012 | 4 | 0,0038 |

Таблица 1. Данни от мониторинга на показателя сероводород през 2019 г., измерени в МАС – гр. Разград

На фигури 6 и 6а са онагледени стойностите на средноденонощните и максимални концентрации на сероводород през денонощието в атмосферния въздух, измерени през 2019 г. в пункта за мониторинг, разположен в гр. Разград на ул. „Камчия“ № 1.

Фигура  6.  Динамика на  средноденонощни концентрации на Н2S  mg/m3 в  пункт   Разград

Фигура 6а.  Измерени максимални концентрации на Н2S  mg/m3 през денонощието  в  пункт Разград

Съгласно доклада за състоянието на околната среда през 2019 година на РИОСВ – Русе, като източници на неприятния обонятелен дискомфорт и регистрираните перманентни превишавания, както на МЕПДК, така и на СДПДК за сероводород са посочени действащите в съседство Пречиствателна станция за отпадъчни води на „Биовет” АД, клон Разград и Градската пречиствателни станция за отпадъчни води – Разград. През 2018 г. дружество „Биовет” АД извършва реконструкция на ПСОВ, като е изградено допълнително физико-химично стъпало. Резултатите от измерванията на КАВ в града по показател сероводород, показват тенденция за намаляване на превишенията, свързани с този замърсител.

ІІ. АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2019 г.

През 2019 г. за първи път е проведен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в пункт разположен в гр. Исперих, ул. „Дунав“ №2 (в центъра на града до сградата на община Исперих).

В РЗИ- Разград постъпи информация от РИОСВ –Русе за проведени двукратни измервания през второ  полугодие на 2019 г. за периодите 07 - 19.08.2019 г. ; 07 - 19.11.2019 г.  Данните бяха анализирани и изпратени до кмета на община Исперих за информация и предприемане на действия, във връзка с установени превишавания за два от показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.

Видно от Доклада за състоянието на околната среда през 2019 година на РИОСВ – Русе на територията на гр. Исперих в горепосочения пункт са проведени четири измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), всяко с продължителност от 13 денонощия, както следва:

І тримесечие – 15 - 27.02.2019 г.;

ІІ тримесечие – 10 - 22.05.2019 г.;

ІІІ тримесечие - 07 - 19.08.2019 г. ;

ІV тримесечие - 07 - 19.11.2019 г.

(За първите две тримесечия в РЗИ- Разград не е постъпила информация).

По време на проведените измервания през 2019 г. не са констатирани превишения на нормите на следните показатели: SO2,  NO2, CO  и О3. Превишения са регистрирани на показателите сероводород и ФПЧ10.

- Сероводород (H2S).

В резултатите от проведения мониторинг са отчетени превишения, както на максимално еднократната, така и на средноденощната ПДК за сероводород.

| Година | Брой регистрирани превишения на МЕПДК/ 0,005 mg/m3 | Максимално измерена средночасова концентрация на H2S, mg/m3 | Брой регистрирани превишения на СДПДК/ 0,003 mg/m3 | Максимално измерена средноденоношна концентрация на H2S, mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 9 | 0,013 | 2 | 0,004 |

Таблица 1

- Фини прахови частици /ФПЧ10/.

Средноденонощните концентрации на показателя ФПЧ 10, са показани в таблица 1.  Установени са 7 превишения на средноденощната стойност на ФПЧ10.

На 20.02.2019 г. е регистрирана среднноденонощна стойност от 102,0  µg/m3, която е над СДН от 50 µg/m3.  Превишенията се свързват с използването на твърди горива в бита през отоплителният сезон, което  допринася за повишаването на концентрацията на този замърсител.

Таблица 2

Измерените стойности на параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Исперих сочат,  отклонения от нормите на показателите ФПЧ10 и сероводород. Въпреки, че превишенията са единични е необходимо да се анализират причините за несъответствията и се предприемат мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, с оглед недопускане риск за здравето на население.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА РАЗГРАД И ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ  ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017– 2019 г.

В Разградска област през последните три години, показателят хоспитализирана заболеваемост (изчислена на 10 000 души от населението) варира в тесни граници, съответно –2171,3 %оо през 2017 г., 2235,3%оо през 2018 г. и през 2019 г. - 2202,7%оо

И през трите години водещи са болестите на органите на кръвообращението (съответно 19,0 %, 18,2 % и 19,7 %,), следвани от болестите на дихателната система (17,3%, 17,7 % и 18,2 %). Анализът е на база обобщени данни от Д МД при РЗИ – Разград.(2017-2019).

Именно тези заболявания са в основата на хронични незаразни болести –   хронични респираторни болести и са част от причините за смъртните случаи.

По данни от НСИ на първо място по причини за смъртност в област Разград са болестите на кръвообращението за 2019 г. – 1269,0 %ооо при 998,2 %ооо за страната. На второ място по смъртност са онкологичните заболявания. През 2019 г. те са били 222,4 %ооо (по-ниски от средните за страната – 262,3 %ооо). С най–висок дял за областта са онкологичните заболявания на трахеята, бронхите и белия дроб (52,0 %ооо), следвани от тези на дебелото черво (32,3 %ооо ). На трето място през 2019 г. са болестите на дихателната система 38,6 %ооо, следвани от болести на храносмилателната система – 34,1%ооо.

На фигура 7 е представен сравнителният анализ на заболеваемостта на населението от община Разград по групи болести на дихателната система и злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош, изчислени на 100 000 население за периода 2017 - 2019 г.

Фигура 7

От графиката е видно, че водеща позиция и през трите години заемат острите инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06).

През тригодишният период се наблюдават колебания в тесни граници с тенденция към покачване.

На фигура 8 е изобразена възрастовата структура, като превес има заболеваемостта сред групата 0-17 години.

Фигура 8

Втори по честота и отново водещи във възрастовата група от 0 – 17 години са други респираторни заболявания на долните дихателни пътища (J20 - J22). Фигура 9 визуализира нивата на заболеваемост и възрастово разпределение на заболяванията. И при тази група се наблюдава възходяща тенденция през тригодишния период с лек спад през 2018 г.

Фигура 9

На трета позиция по честота и през трите години са други болести на горните дихателни пътища (J30-J39). През 2019 г. се наблюдават пикови стойности, както във двете възрастови групи, така и в общата заболеваемост, представено на фигура 10.

Фигура 10

На четвърто място са хроничните  болести на долните дихателни пътища (J40 -J47). По - голям дял имат заболяванията над 18 години, като най-високо ниво на заболеваемост е регистрирана през 2017 г. и низходяща тенденция през тригодишния период. Данните са онагледени на фигура 11.

Фигура 11

Пета позиция в групата болести от клас Х заемат заболяванията от грип и пневмонии (J10 –J18 ), като най– висок  дял имат сред населението от 0 – 17 г., а най-висока заболеваемост е регистрирана през 2017 г.(фигура 12).

Фигура 12

Злокачествените новообразувания на дихателните органи и гръдния кош (С30 –С39) се нареждат на шеста позиция по честота сред заболяванията, влияещи се от  замърсителите на атмосферния въздух. Динамика през трите години и  разпределение по възрастови групи е показана на фигура 13.

Фигура 13

На последно седмо място са болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70). Видно от сравнителната графиката на фигура 14  е, че има регистрирани заболявания само през 2019 г.

Фигура 14

Данните за посочените по- горе групи болести са предоставени от РЗОК- Разград, въз основа на информацията подадена от ОПЛ и специалистите на база първичните прегледи.  При анализа и оценка на здравния риск се има предвид, че влияние върху тази заболеваемост оказват множество фактори – генетични, биомедицински, поведенчески, социално-икономически, екологични, в това число и атмосферното замърсяване. Значение за динамиката на показателите има организацията на здравното обслужване, възможността за достъп до медицинска помощ.

В заключение може да се обобщи, че нивата за заболеваемостта по групи болести от Клас X „Болести на дихателната система” и злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош през периода 2017 - 2019 г.  не могат да се обвържат категорично с непосредственото влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в гр. Разград.

През 2019 г. за първи път е проведен мониторинг на качеството на атмосферния въздух и в пункт разположен в гр. Исперих, ул. „Дунав“ №2.

На фигура 15 е представена заболеваемостта на населението от община Исперих по групи болести на дихателната система и злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош, изчислени на 100 000 население за 2019 г. Последователността на регистрираните заболявания преповтаря тази на община Разград.

Фигура 15

На база на проведените измервания на атмосферните показатели не може да се твърди, че стойностите имат пряко отношение към регистрираните заболявания в община Исперих или че представляват здравен риск за населението в тази община.

Въпреки това не може да се изключи кумулативното въздействие при продължително излагане на завишени концентрации сероводород в атмосферния въздух и потенциален риск за здравето на експонираното население.

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ   КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

През  2019 г. са изпълнени дейности по мерките, заложени в Програмата за опазване на околната среда на община Разград за периода 2018-2023 година, приета с Решение № 734 на общински съвет – Разград, както следва:

Мярка  1. Поетапна газификация на град Разград. През 2019 г. „Овъргаз Мрежи“ АД, представя Бизнес –план за периода 2020-2024, съгласно който се планира изграждане на газопреносна мрежа от 11 800 м. за територията на община Разград. В Бизнес –план  на дружеството са включени и останалите общини на Областта.

Мярка 2. Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на територията на Бизнес зона „Перистър“ – доизграждане на 4 клона на вътрешна газопреносна мрежа.

Изградени са клонове №1 и №4 от вътрешна газопреносна мрежа на Бизнес зона „Перистър“ на стойност 30 000 лв. С оглед обезпечаване преноса на природен газ през ведомствена газопреносна мрежа до всички обекти на територията на Бизнес зона „Перистър“ (собственост на Община Разград) е изпълнена техническа процедура по повишаване налягането.

Мярка 3. Благоустрояване и естетизиране на физическата среда в населените места в общината.

През 2019 г. е финализиран проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“ гр. Разград“. Благоустроени са Парк в кв. 615 на ж.к. „Орел“ и междублокови пространства в ж.к. „Орел“, гр. Разград.

Мярка 4. Изграждане на паркинги и логистичен център за обслужване на транспортни средства, велоалеи, велостанции, шумозаглушителни екрани и други. Изграден е паркинг с площ 200 кв.м. в ж.к. Освобождение, в гр. Разград; Продължават дейностите по засаждане на на дървета покрай уличната мрежа и коритото на р. Бели лом в гр. Разград.

Мярка  5. Реконструкция на поддръжка на транспортната инфраструктура в града, преасфалтиране на улици и модернизация на инфраструктурата. Ремонт на улици в гр. Разград („Вардар“, „Трапезица“, „Руен“, „А. Явашов“, „Ст. Караджа“, „Н. Пенев“ и „Жеравна“). Реновирани са над 11 558 кв. м. асфалтова настилка и  3 712 кв.м. тротоарна площ.

Мярка  6. Спазване на мерки към ОУП на град Разград.

Мярка  7. Стриктен контрол върху дейността на строителните фирми.

Мярка 8. Рехабилитация и изграждане на уличната инфраструктура, мостови съоръжения, подлези и паркинги. Извършени са ремонтни дейности в населени места на община Разград.

Мярка 9. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници.

През 2019 г. по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, са извършени строително-ремонтни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация и реконструкция на дворни пространства в 12 детски и учебни заведения в гр. Разград - 2 ДЯ, 7 ДГ, 2 училища и физкултурен салон.

По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към м. декември 2019 г. са сключени тристранни договори между Община Разград, Областен управител и ББР - 10 бр. Договорите са изпълнени; Подадени са искания за сключване на още 6 тристранни договори между Община Разград, Областен управител и ББР; Въведени са в експлоатация 10 сгради.

Мярка 10. Иницииране от страна на община Разград на съвместни проверки с РИОСВ-Русе, компетентен орган по опазване на околната среда, със следната задача: Да се извърши проверка на всички предприятия на територията на град Разград, евентуални източници на неорганизирани емисии (сероводород).

През месец август са получени многобройни сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Разград. В тази връзка, РИОСВ - Русе са проверили две пречиствателни станции за отпадъчни води в града: заводската ПСОВ на „Биовет“ АД и ГПСОВ - Разград. Извън границите на проверените обекти е установена миризма, характерна за производствените им процеси. Резултатите от физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, показват отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексното разрешително на дружеството, по показателите: неразтворени вещества, АОХ, БПК 5 и ХПК.

В същия период през месец август арендаторите са започнали внасянето на птичи тор в земеделски земи, преди започване на есенната им обработка. В следствие на което се появяват сигнали от граждани за разнасяне на неприятни миризми в източната и югоизточната част на гр. Разград, както и в селата: Ясеновец, Недоклан, Радинград, Пороище, Ушинци и Мортагоново. Всички арендатори, стопанисващи земеделски земи на територията на община Разград са уведомени писмено от Община Разград, за предварително информиране на населението, чрез Община Разград, за землището на населеното място, подлежащо на третиране, за периода на торене, както и за предприемане на незабавни действия за дълбочинна обработка на почвата, с цел ограничаване разнасянето на миризмите.

Мярка 11. Засилване на контрола от страна на Община Разград при постъпване на нови инвестиционни предложения и последващо одобряване на инвестиционни проекти по реда на Закона за устройството на територията по отношение на Източници на емисии в атмосферния въздух и Отпадъчните води и начина на тяхното пречистване.

V.   ИЗВОДИ:

Съгласно Доклад за състоянието на околната среда 2019 г. , изготвен от РИОСВ – Русе по-голямата част от производството в областта е съсредоточена в град Разград. В същия са обособени следните промишлени зони: Западна, Южна и Северна (Гарова). Най-значими са предприятията от преработващата промишленост – „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД, „Млин” АД и фармацевтичните – „Биовет” АД и „Балканфарма” АД.

През 2019 г., изградената инсталация за съвместно изгаряне на опасни и неопасни отпадъци, с оператор „Грийнбърн” ЕООД, е функционирала без установено превишение на средноденонощните норми на следените от системата за непрекъснат мониторинг замърсители.

В останалите общини на област Разград е голям делът на  пребаботвателните предприятия и такива за интензивно отглеждане на животни. 	В община Исперих е силно развита керамичната промишленост - завод за керамични плочки на „Хан Аспарух” АД.

Замърсяването на атмосферния въздух се дължи основно на изгарянето на твърди горива в битовия сектор. Използването на влажна дървесина, фосилни горива, и в по-малка степен движението на амортизирани транспортни единици води до влошено качество на атмосферния въздух, особено при неблагоприятни атмосферни условия: мъгла, безветрие през месеците с отрицателни температури;

И през 2019 г., както и през предходните 3 години основният проблем с качеството на атмосферния въздух в гр. Разград са превишаванията на нормите на показателя сероводород. Анализът на стойностите на сероводород сочи, че през 2019 г. отчетените превишавания и измерените максимални концентрации са по-ниски спрямо 2018 г. Въпреки това основен проблем с качеството на атмосферния въздух в град Разград и през 2019 г. са перманентните превишавания на нормите, особено изразено през периода  05 - 17.07.2019 г.

Измерените стойности на параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Исперих сочат,  отклонения от нормите на показателите ФПЧ10 и сероводород. Въпреки, че превишенията са единични е необходимо да се анализират причините за несъответствията и се предприемат мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, с оглед недопускане риск за здравето на население.

При условия на продължаващо въздействие на наднормени концентрации на сероводород има предпоставка за потенциален риск за здравето на населението в гр. Разград и гр. Исперих.

V.   ПРЕПОРЪКИ :

Замърсяването на въздуха със сероводород оказва непосредствено влияние върху човешкото здраве, което налага предприемане на адекватни мерки за отстраняване на проблема.

Удачно е да се организира и втори пункт за контрол на атмосферния въздух в западна промишлената зона на град Разград.

РЗИ- РАЗГРАД

Съгласувал:

д-р Будимка Петкова – началник на отдел ДЗК

Изготвили

Силвия Василева,  ст. инспектор в отдел ДЗК:

Катя Теофилова,  гл. инспектор в отдел ДЗК: